## Slide 1
Agosto 2021
Curso de inicialización a la señalización

## Slide 2
Agosto 2021
SEÑALES

## Slide 3: Agenda
1.
Definición
2.
Tipos de Señales
3.
Representación Videográfica
4.
Escenarios de Señalización
5.
Proyectos.Particularidades
6.
Pasos a Nivel

## Slide 4: 1.
Definición

## Slide 5: 1. Definición
Señales
Pasos a nivel
Las señales son los elementos de campo que regulan la circulación ferroviaria y protegen secciones determinadas de vía, dando autoridad de movimiento a los trenes.

## Slide 6: 1. Definición
Las señales permiten regular la secuencia de los trenes que circulan por una línea ferroviaria.
Una señal protege una determinada sección de vía y muestra al tren un aspecto que le autoriza el paso a dicha zona/sección protegida.
El tipo de señales empleadas en la señalización de una línea ferroviaria, así como el orden y color de los focos que componen las señales luminosas se encuentran recogidas en el Reglamento de Circulación propiedad de cada administración.

## Slide 7: 1. Definición
Las señales se sitúan normalmente a la derecha de la vía en el sentido de la marcha respetando el gálibo establecido, excepto en los trayectos de DOBLE VÍA en los que se circule por izquierda, en cuyo caso se sitúan a la izquierda.

## Slide 8: 1. Definición
La distancia entre señales dentro de la línea ferroviaria dependerá:
- La velocidad de la vía.
- Perfil de trayecto.
- Potencia freno de los distintos tipos de trenes.
- Tráfico de la vía.

## Slide 9: 2.
Tipos de señales

## Slide 10
2
1
4
Según
dispositivo
Elemento Indicador
1. Luminosas
2. Mecánicas
Altura
3. Altas
4. Bajas
Movilidad
5. Fijas
6. Portátiles
2. Tipos de Señales

## Slide 11
Atendiendo al Elemento Indicador
Señales Luminosas. Las indicaciones se dan mediante focos
Señales Mecánicas. Las indicaciones se dan por diferentes posiciones de un disco, de un brazo o de un tablero.
2. Tipos de Señales

## Slide 12
Atendiendo a la altura
3. Señales Altas. Instaladas sobre un mástil.
4. Señales Bajas. Ubicadas directamente sobre el suelo.
Atendiendo a la movilidad
5. Señales Fijas. Se gobiernan desde el enclavamiento o bloqueo
6. Señales Portátiles. No tienen interés desde el punto de vista de la automatización de la señalización.
2. Tipos de Señales

## Slide 13
Señales fundamentales
1. Entrada
Señales Indicadoras
1. Indicadora de Entrada
2. Indicadora de Salida
3. Indicadora de Agujas
4. Indicadora de Dirección
5. Pantalla de Proximidad
6. Limitadoras de velocidad
2. Salida
3. Avanzada
4. Bloqueo
5. Maniobra
6. Repetidora
Según Posición e Información
2. Tipos de Señales

## Slide 14: 2. Tipos de Señales. Señales Fundamentales.
Señales Fundamentales
Señales que autorizan los movimientos de avance del tren, tanto en estaciones como en trayectos

## Slide 15: 2. Tipos de Señales. Señales Fundamentales.

## Slide 16: 2. Tipos de Señales. Señales Fundamentales.

## Slide 17: 2. Tipos de Señales. Señales Fundamentales.

## Slide 18: 2. Tipos de Señales. Señales Fundamentales.

## Slide 19: 2. Tipos de Señales. Señales Indicadoras.
Señales Indicadoras
Complementan las órdenes de las señales fundamentales.

## Slide 20: 2. Tipos de Señales. Señales Indicadoras.
Señales Indicadoras
Complementan las órdenes de las señales fundamentales.

## Slide 21: 2. Tipos de Señales. Secuencia Aspectos Convencional.

## Slide 22: 2. Tipos de Señales. Secuencia Aspectos Convencional.
  Señalizacion 3 aspectos ≤160 km/h
  Rojo
  Amarillo
  Verde
  En caso de que no haya suficiente distancia de frenado, la limitación de velocidad es adelantada.

## Slide 23: 2. Tipos de Señales. Secuencia Aspectos Convencional.
  Señalización 4 aspectos ≤220 km/h
  Rojo
  Amarillo
  Verde Intermitente
  Verde

## Slide 24: 2. Tipos de Señales. Secuencia Aspectos Alta Velocidad.

## Slide 25: 2. Tipos de Señales. Secuencia Aspectos AVE Madrid-Sevilla.

## Slide 26: 3.
Representación Videográfica

## Slide 27: 3. Representación Videográfica

## Slide 28: 3. Representación Videográfica

## Slide 29: 3. Representación Videográfica

## Slide 30: 3. Representación Videográfica

## Slide 31: 3. Representación Videográfica

## Slide 32: 3. Representación Videográfica
  Señales Permisivas
  Son señales que si están en indicación de parada pueden ser rebasadas sin autorización expresa a una velocidad no superior a 30 km/h.
  Tienen un cartelón indicando que son permisivas (P).
  Las señales de bloqueo suelen ser permisivas.

## Slide 33: 3. Representación Videográfica

## Slide 34: 3. Representación Videográfica

## Slide 35: 4.
Escenarios de Señalización.

## Slide 36: 4. Escenarios de Señalización.
  Paso Directo: señalización de la suma de un movimiento de entrada a la Estación más el de Salida sin parada en la Estación.

## Slide 37: 4. Escenarios de Señalización.
  Entrada a Estación a Normal: señalización del movimiento de entrada a la Estación por Desvíos a Normal.

## Slide 38: 4. Escenarios de Señalización.
  Entrada a Estación a Invertida: señalización del movimiento de entrada a la Estación por Desvíos a Invertida.

## Slide 39: 4. Escenarios de Señalización.
  Salida de Estación: señalización del movimiento de salida de la Estación (Bloqueo) en Convencional.

## Slide 40: 5.
Proyectos. Particularidades

## Slide 41: 5. Proyectos. SAMSUN KALIN

## Slide 42: 5. Proyectos. SAMSUN KALIN

## Slide 43: 5. Proyectos. SAMSUN KALIN

## Slide 44: 5. Proyectos. SAMSUN KALIN

## Slide 45: 5. Proyectos. SAMSUN KALIN

## Slide 46: 5. Proyectos. SAMSUN KALIN

## Slide 47: 5. Proyectos. BANDIRMA

## Slide 48: 5. Proyectos. BANDIRMA

## Slide 49: 6.
Pasos a Nivel

## Slide 50: 6. Pasos a Nivel
La intersección de la carretera con la vía define una zona de incertidumbre que requiere ser protegida.
Esta protección afecta a ambos tipos de circulaciones: trenes y coches.
El sistema de protección del paso es una solución de compromiso entre los dos tráficos, pero su principal objetivo es evitar las colisiones.
Los pasos a nivel pueden funcionar automáticamente o estar controlados por el enclavamiento, como los instalados en estación.
Se tiende a la eliminación de los pasos a nivel sustituyéndolos por pasos elevados o inferiores.

## Slide 51: 6. Pasos a Nivel
Protección manual (E)
Existe un operario guardabarrera que se encarga de cerrar las barreras que existen a ambos lados de la vía.
Es un sistema muy seguro pero costoso.
Señales luminosas y acústicas o S.L.A.
- Sistema de detección del tren:
Pedales que detectan la posición del tren
- Sistema de protección a la carretera:
Cuatro señales a ambos lados de la carretera luciendo rojo intermitente, así como señales
acústicas y un indicador del paso de tren. Además una señal fija de la cruz de
San Andrés. Las señales deben activarse 20 s antes de la llegada del tren al cruce.
- Sistema de protección al ferrocarril:
Señal indicando que el paso tiene las protecciones de la carretera activadas.
– Para zonas de poca densidad de tráfico.

## Slide 52: 6. Pasos a Nivel
Semibarreras Automáticas o S.B.A.
A los elementos SLA se incorporan semibarreras automáticas que cierran parcialmente el paso.
Semibarrera Enclavada o S.B.E.
Aquél cuya protección (barreras y señales acústicas y luminosas) se encuentran enclavadas con la señalización de una estación.
Sin protección: El que, estando señalizado, no posee barreras que corten el paso a los vehículos de carretera ni señales luminosas y acústicas que avisen de la proximidad de un tren, cuya seguridad depende tan sólo del conductor del vehículo de carretera. Es obligatorio para los automóviles detenerse antes del P.N.

## Slide 53: 6. Pasos a Nivel

## Slide 54: 6. Pasos a Nivel

## Slide 55: 6. Pasos a Nivel

## Slide 56: 6. Pasos a Nivel
Equipamiento
PEDAL DE PROXIMIDAD
PEDAL DE PROXIMIDAD
SEÑAL FERROVIARIA
SEÑAL FERROVIARIA
PEDAL DE REARME
CIRCUITO ISLA

## Slide 57: 6. Pasos a Nivel

## Slide 58: 6. Pasos a Nivel
cv prox LIBRE
Señal –
PN ABIERTO

## Slide 59: 6. Pasos a Nivel
cv prox LIBRE
Señal –
PN ABIERTO
SE OCUPA CV DE PROXIMIDAD

## Slide 60: 6. Pasos a Nivel
cv prox LIBRE
Señal –
PN ABIERTO
cv prox OCUPADO
Señal –
PN CERRADO
SE OCUPA CV DE PROXIMIDAD

## Slide 61: 6. Pasos a Nivel
cv prox LIBRE
Señal –
PN ABIERTO
cv prox OCUPADO
Señal –
PN CERRADO
cv prox OCUPADO
Señal VERDE
PN CERRADO
SE OCUPA CV DE PROXIMIDAD
TIEMPO DE VACIADO ≥30 s
Tiempo de seguridad entre que las barreras bajan y la señal abre.
Se cierra físicamente, se enclava lógicamente.

## Slide 62: 6. Pasos a Nivel
cv prox LIBRE
Señal –
PN ABIERTO
cv prox OCUPADO
Señal –
PN CERRADO
cv prox OCUPADO
Señal VERDE
PN CERRADO
cv prox LIBRE
Señal VERDE
PN CERRADO
SE OCUPA CV DE PROXIMIDAD
TIEMPO DE VACIADO: 30 s
OCUPACIÓN SECUENCIAL DE CVs

## Slide 63: 6. Pasos a Nivel
cv prox LIBRE
Señal –
PN ABIERTO
cv prox OCUPADO
Señal –
PN CERRADO
cv prox OCUPADO
Señal VERDE
PN CERRADO
cv prox LIBRE
Señal ROJO
PN ABIERTO
cv prox LIBRE
Señal VERDE
PN CERRADO
SE OCUPA CV DE PROXIMIDAD
TIEMPO DE VACIADO: 30 s
OCUPACIÓN SECUENCIAL DE CVs
TREN LIBERA CV CERCANO PN

## Slide 64: 6. Pasos a Nivel